МБУДО «Дом пионеров и школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области».

«Система автополива комнатных растений с помощью аппаратно-программных средств Ардуино»

Номинация: «Юные Тимирязевцы»

«Инженерия, автоматизация и робототехника»

Автор работы: Камалутдинов Дамир, учащийся МБУДО ДПиШ» Кувандыкского городского округа

Руководитель: Валишева Алия Максатовна, педагог-организатор МБУДО

«ДПиШ» Кувандыкского городского округа

г. Кувандык,  2020г.

СОДЕРЖАНИЕ

Актуальность                                                                                           3

Глава 1 «Система автополива»

  - Система автополива.                                                                     4

  - Микроконтроллер – управляющее устройство.                         4

Глава 2 «Ардуино»

2.1. Микроконтроллеры Ардуино.                                                        6

2.2. Аппаратная часть.                                                                            6

2.3. Компоненты системы                                                                    6-7

Глава 3 Создание системы автополива.

3.1. Создание системы автополива и его функции.                             8

3.2. Финансовые затраты на изготовление.                                          8

3.3. Сравнение функций самодельной системы автополива

и заводской.                                                                                             9

Заключение                                                                                             10

Список литературы и цифровых ресурсов                                          11

Словарь терминов                                                                                  12

Приложение                                                                                        13 - 17

Актуальность

Система автополива — важный элемент современного огородного хозяйства, а в крупных агропромышленных комплексах он присутствует в обязательном порядке. Но пригодится система автоматического полива и владельцам комнатных растений. Ведь может случиться так, что ему придется отлучиться на несколько дней (например, в отпуск), а растения надолго останутся без питания. Чтобы не дать им погибнуть и не утруждать сторонних людей просьбами полива и сохранения растений во время отпуска, есть способы сделать простой автополив для комнатных растений своими руками.

Объект исследования: самодельная система автополива.

Предмет исследования: функциональные и финансовые особенности самодельной системы автополива.

Гипотеза: самодельная система автополива не будет уступать заводским моделям по функциональности, но будет дешевле.

Цель исследования: создание самодельной системы автополива с помощью аппаратно-программных средств Ардуино.

Для достижения цели мы реализовали следующие задачи:

✔   изучили готовые заводские устройства систем автополива;

- изучили аппаратно-программные средства Ардуино;
    ✔   создали простейшую систему автополива,

-  определили функциональные особенности и финансовые затраты на создание системы;

✔   проанализировали сравнительные  результаты заводской и самодельной системы автополива;

- подготовили соответствующие рекомендации цветоводам

Глава 1. Система автополива

1.1  Система автополива.

Автополив для комнатных растений – это обобщенное название для принципиально разных технических решений, позволяющих заниматься поливом цветов реже. Система автополива представляет собой автоматизированную конструкцию для полива комнатного растения в заданное время, которая работает по заданному графику и обеспечивает необходимое увлажнение почвы. Это позволяет избежать проблем с недополивом или, наоборот, чрезмерным поливом растений, избежать заболоченности отдельных участков.

График полива орхидеи на июнь 2020 (1 раз в неделю)

| Фаленопсис (орхидея) | 01.06.2020 08.00 08.06.2020 08.00 15.06.2020 08.00 22.06.2020 08.00 29.06.2020 08.00 |
| --- | --- |

В настоящее время существует большое количество готовых систем автополива, которые осуществляют регулярное увлажнение грунта. Системы автополива с подключением  к центральному водопроводу не совсем удобны, если водопровод перекрывается на период отсутствия человека. Поэтому, мы рассматривали системы автополива с резервуаром для воды. Мы рассмотрели в качестве примера системы автоматического полива растений ДАДЖЕТ АВТОЛЕЙКА, Green Helper GA-010. Данные варианты исполнения системы автополива включают в себя такие функции, как: полив растений по заданному промежутку времени, а  также, регулировка количества потребляемой цветком воды. Также в данных системах используется микроконтроллер. Он отвечает за работу всей системы. Для сравнения: примерная минимальная цена заводской системы автополива начинается от 2 тысяч рублей.

1.2 Микроконтроллер – управляющее устройство.

Микроконтроллер (англ. Micro Controller Unit, MCU) — микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных устройств. [Словарь терминов 3]

В данном проекте используется микроконтроллер Arduino модели nano [Словарь терминов 1] . Для работы с платой нужна среда разработки

Arduino IDE, которую можно скачать с официального сайта Arduino.com. [Словарь терминов 2]

Глава 2. «Ардуино»

2.1. Микроконтроллеры Ардуино.

Ардуино – один из популярнейших микроконтроллеров для создания различных автоматизированных устройств. С помощью Ардуино вы можете воплотить любой свой замысел. Добавив датчики, приводы, динамики, платы расширения, можно использовать Ардуино в качестве «мозга» для любой системы управления. Все платы Ардуино содержат основные компоненты, необходимы для программирования и совместной работы с другими схемами. Микроконтроллер исполняет весь скомпилированный код программы. Язык Ардуино представляет доступ к периферийным устройствам микроконтроллера: аналого-цифровым преобразователям, цифровым портам ввода-вывода, коммуникационным шинам. С помощью кнопки сброса выполнение программы можно перезапустить.

2.2. Аппаратная часть.

Микроконтроллер Atmel

USB интерфейс для программирования, передачи данных

Стабилизатор напряжения и выводы питания

Контакты входов ввода-вывода; индикаторные светодиоды

Кнопка сброса

Встроенный последовательный интерфейс программирования (ICSP)

2.3. Компоненты системы.

В качестве устройства для подачи воды была использована помпа на 5 вольт. Для управления помпой используется реле. Также был использован зелёный светодиод для индикации работы системы. Макетная плата для сборки схемы. Также была использована система подведения воды к растениям (трубка от капельницы), ёмкость для воды. [ПРИЛОЖЕНИЕ 1]

Глава 3. Самостоятельное создание системы автополива

3.1. Создание системы автополива и его функции.

При помощи паяльника  мы собрали систему автополива. В программе Arduino IDE создали код и загрузили по проводу USB. [ПРИЛОЖЕНИЕ 2,3,5]

Для наглядного представления работы системы автополива мы сделали макет из картонной коробки. Внутри коробки находится растение. Рядом с растением стоит ёмкость с водой, в которой находится помпа. Шланг от помпы подведён к растению. Схема располагается на стене макета. [ПРИЛОЖЕНИЕ 4]

В прошивке микроконтроллера можно указать – какое время помпа будет качать воду, а также, промежутки между поливами.

Также можно доработать систему, добавив датчик влажности почвы. А также добавить в прошивку библиотеку для энергосбережения.

График полива комнатных растений.

| Фиалка | Летом - 3 раза в неделю, зимой - раз в неделю |
| --- | --- |
| Фаленопсис (орхидея) | Летом - 1 раз в неделю, зимой - раз в месяц |
| Глоксиния | Летом – ежедневно, зимой – 1, 2 раза в месяц. |

3.2. Финансовые затраты на изготовление.

Таблица общей стоимости системы автополива:

| Arduino nano | 174, 34 руб. |
| --- | --- |
| Маленький водяной погружной насос | 125 руб. |
| Светодиод | 5 руб. |
| Модуль реле | 25, 50 руб. |
| Макетная плата | 25, 30 руб. |
| Система | 17 руб. |

Итого: 372, 14 руб.

3.3. Сравнение самодельной системы автополива и заводской.

| Показатели | Заводская система | Самодельная система |
| --- | --- | --- |
| Простота в обращении | + | + |
| Надёжность | + | + |
| Цена | 2000 руб. | 372, 14 руб |

Рекомендации садоводам по изготовлению и использованию самодельной системы автополива.

Организация автоматического полива - не такая сложная задача. Для создания данной системы автополива на микроконтроллере нужно некоторое специальное оборудование и некоторые навыки. Но усилия компенсируются высокой автономностью готового автополива, его обширными возможностями и пространством для доработок.

Для комнатного полива рекомендуем самостоятельный вариант недорогой, надёжной самодельной системы автополива с программой на платформе Ардуино.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ

### 1. Быстрый старт. Первые шаги по освоению Arduino

### 2. Изучаем Arduino. Джереми Блум (2015)

### 3. Программируем Arduino. Саймон Монк (2017)

### 4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Микроконтроллер

### 5. К. Рюкер. Комнатные растения. Большая энциклопедия.

### 6. К. Агаркова. Всё о комнатных растениях.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

- Ардуино - плата с процессором, которая позволяет собрать любое устройство/гаджет своими руками, с помощью модулей для плат Arduino.

- Arduino IDE – программное обеспечение для пользователей, позволяющее писать свои программы (скетчи) для платформы Ардуино.

- Микроконтроллер (англ. Micro Controller Unit, MCU) — микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами. Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных устройств.

- Светодиод - полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Компоненты схемы [1]

Схема [2]

Схема в сборе [3]

Тест системы автополива [4]

Программа системы автополива [5]

#define led_pwr A2                      // Определяем пин, с которого запитываем светодиод

int watering_duration = 10000; // Время полива (1000 = 1 секунда)

int watering_period =  10000; // Интервал между срабатываниями помпы (3600000 = 1 час)

void setup() {

pinMode(led_pwr, OUTPUT);

pinMode(3, OUTPUT); // Настраиваем вывод помпы, как выход

// Мигаем светодиодом (Сигнал готовности ситемы)

digitalWrite(led_pwr, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(led_pwr, LOW);

delay(500);

//

}

void loop() {

digitalWrite(3, HIGH); // Включаем помпу

delay(watering_duration); // Ждём, пока прйдёт время из watering_duration

digitalWrite (3, LOW); // Выключаем помпу

delay (watering_period); // Ждём до следующего полива

}